Požadavky pravidla FR 2 musí splňovat i bazény pro všechny soutěže, pořádané v České republice.

FR 2	PLAVECKÉ BAZÉNY

FR 2.1	Délka

FR 2.1.1	50,0 metrů. Používají-li se dotykové panely automatického časoměrného zařízení na startovní i na obrátkové straně bazénu, musí být celková délka bazénu mezi oběma panely 50,0 metrů.

FR 2.1.2	25,0 metrů. Používají-li se dotykové panely automatického časoměrného zařízení na startovní i na obrátkové straně bazénu, musí být celková délka bazénu mezi oběma panely 25,0 metrů.

FR 2.2	Rozměrové tolerance

FR 2.2.1	Odchylka od jmenovité délky bazénu 50,0 m je povolena plus 0,03 m, mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových stěn ve vzdálenosti od 0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.

FR 2.2.2	Odchylka od jmenovité délky bazénu 25,0 m je povolena plus 0,02 m, mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových stěn ve vzdálenosti od 0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.

Tyto rozměry musí být potvrzeny geodetem nebo jiným kvalifikovaným pracovníkem, který byl schválen členskou federací země, v níž se bazén nachází. Tolerance dle pravidel FR 2.2.1 a FR 2.2.2 nesmí být  překročena při použití dotekových panelů.

Způsobilost bazénů pro soutěže v rámci České republiky schvaluje sekretariát ČSPS na základě kolaudace stavby.

FR 2.3  	Hloubka  - minimální požadovaná hloubka je 1,0 m.

FR 2.4	Stěny

FR 2.4.1	Koncové stěny musí být rovnoběžné a v pravém úhlu s plaveckou dráhou a  hladinou vody a musí být zhotoveny z pevného materiálu s neklouzavým povrchem, sahajícím až do hloubky 0,8 metru pod hladinu vody, aby se jich plavec mohl dotknout a odrazit se od nich při obrátce bez nebezpečí sklouznutí.

FR 2.4.2	Odpočívací stupně (římsy) podél stěn bazénu jsou povoleny; musí však být nejméně 1,2 metru pod hladinou vody a široké 0,1 metru až 0,15 metru.

FR 2.4.3	Žlábky mohou být na všech čtyřech stěnách bazénu. Jsou-li žlábky i na obrátkových stěnách bazénu, musí umožňovat uchycení dotykových panelů v požadované výšce 0,3 m nad hladinou vody. Žlábky musí být zakryté vhodnou mřížkou nebo roštem. Všechny žlábky musí být opatřeny nastavitelnými uzavíracími ventily, aby bylo možné udržet hladinu vody v bazénu na stálé úrovni.

FR 2.5	Dráhy musí být nejméně 2,0 m široké, na vnějších stranách první a poslední dráhy musí zbývat pruh o šířce nejméně 0,2 m.

FR 2.6	Dělící lana musí být natažena po celé délce dráhy a oba jejich konce  uchyceny na držáky zapuštěné v koncových stěnách bazénu. Dělící lana jsou opatřena plováky  o průměru minimálně 0,05 m a maximálně 0,15 m, umístěnými těsně vedle sebe. Plováky do vzdálenosti 5,0 m od obou obrátkových stěn bazénu se musí lišit barvou od ostatních plováků. Mezi dráhami nesmí být více než jedno dělící lano. Dělící lana musí být pevně napnutá.

FR 2.7	Startovní bloky musí být tuhé a nepružné. Výška startovních bloků nad hladinou vody musí být od 0,5 m do 0,75 m. Povrch startovních bloků musí mít plochu nejméně 0,5 m x 0,5 m a musí být opatřen neklouzavým materiálem. Jeho sklon může dosahovat nejvýše 10°. Bloky musí být konstruovány tak, aby se  plavec mohl při startu přidržet vpředu a po stranách. Při překročení tloušťky startovních bloků 0,04 m se doporučuje, aby na nich byly z obou bočních stran úchyty široké nejméně 0,1 m a aby přední strana bloku byla v šířce 0,4 m vyříznuta do hloubky 0,03 m od povrchu bloků. Držadla (madla) pro start na znak musí být umístěna ve výšce od 0,3 m do 0,6 m nad hladinou vody. Musí být rovnoběžná s povrchem čelní stěny bazénu a nesmějí z ní vyčnívat. Na straně bazénu, kde jsou instalovány startovní bloky, musí být hloubka vody ve vzdálenosti 1,0 m až 5,0 m od koncové stěny minimálně 1,2 m.

FR 2.8	Číslování  - Každý startovní blok musí být na všech čtyřech stranách výrazně označen jasně viditelným číslem. Dráha číslo 1 je umístěna na pravé straně při pohledu ze startovní plošiny. Dotykové panely mají být očíslovány v horní části.

FR 2.9	Ukazatele znakové obrátky  - Lano s praporky musí být zavěšeno napříč bazénu ve výšce nejméně 1,8 m a nejvýše 2,5 m nad hladinou vody na pevných stojanech, umístěných 5,0 m od obou koncových stěn bazénu. Ve vzdálenosti 15,0 m od obou koncových stěnu musí být na obou stranách bazénu umístěny výrazné značky a podle možnosti i výrazné označení  na  dělících  lanech.

FR 2.10	Lano pro zachycení chybného startu musí být zavěšeno napříč bazénu nejméně 1,2 m nad hladinou vody na pevných stojanech  ve vzdálenosti 15,0 m od  startovní stěny. Lano musí být na stojanech uchyceno takovým způsobem, aby je bylo možno rychle uvolnit. Při spuštění musí lano účinně pokrýt  všechny dráhy.

FR 2.11	Teplota vody musí být nejméně 26° Celsia s tolerancí plus mínus 1° C. Hladina vody v bazénu musí být během soutěže udržována na stálé úrovni. Pohyb vody nesmí být viditelný. Pro dodržení hygienických předpisů, platných ve většině zemí, je povoleno vtékání a odtékání vody, pokud nevyvolá pozorovatelné proudění nebo víření.

FR 2.12	Osvětlení  - Intenzita osvětlení nad startovními bloky a obrátkovou stěnou nesmí být nižší než 600 luxů.

FR 2.13	Vodicí pruhy musí mít tmavou kontrastní barvu a musí být umístěny na dně bazénu ve středu každé dráhy.

Šířka: 	minimálně 0,2 m, maximálně 0,3 m

Délka: 	46,0 m u padesátimetrových bazénů,

21,0 m u pětadvacetimetrových bazénů.

Vodící pruhy musí končit 2,0 m před koncovými stěnami výrazným příčným pruhem, dlouhým 1,0 m a širokým stejně jako vodící pruhy. Na čelních stěnách bazénu nebo na dotykových panelech musí být umístěny vždy ve středu dráhy svislé pruhy, stejně široké jako vodící pruhy. Tyto pruhy musí sahat bez přerušení od horního okraje bazénu až na dno bazénu. Příčný pruh dlouhý 0,5 m musí být umístěn 0,3 m pod hladinou vody (měřeno uprostřed příčného pruhu).

| Šířka dráhových vodicích pruhů, koncových a svislých pruhů | A | 0,25 m (0,05 |
| --- | --- | --- |
| Délka cílových pruhů na čelních stěnách | B | 0,50 m |
| Hloubka do středu cílového pruhu na čelní stěně | C | 0,30 m |
| Délka příčných pruhů na vodicím dráhovém pruhu | D | 1,00 m |
| Šířka závodních drah | E | 2,00 m minimum, raději 2,50 m |
| Vzdálenost od konce vodicího dráhového pruhu k čelní stěně | F | 2,00 m |
| Dotyková deska | G | 2,40 m x 0,90 m x 0,01 m |